LAS  FUNCIONES  TRIGONOMÉTRICAS

Necesitamos  medir la altura de una torre. Alrededor de ella hay una cerca que impide  que nos aproximemos a su base.  No disponemos de aparatos de medida a distancia. ¿Cómo medirías la torre? Ayuda: Un antiguo sabio griego resolvió este problema con una cinta métrica (no es necesario que sea muy larga), un espejo y conociendo su propia altura.

Actividad: La Noria.

En una feria se ha instalado una noria cuyo radio mide 5 metros.  Tarda 32 segundos en dar una vuelta completa.  En la siguiente tabla completa la altura de una cesta que estaba a nivel del suelo cuando se inició el movimiento de la noria.

| Tiempo en segundos | 0” | 8” | 16” | 24” | 32” | 36” | 40” | 48” | 56” | 60” | 64” |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Altura de la cesta en m. | 0 m | 5 m |  |  | 0 m |  |  | 10 |  |  | 0 |

Aquí tienes una representación de la altura que tendrá la cesta en cada instante.

Responde a las siguientes preguntas:

- ¿Cada cuánto tiempo la cesta está a 10 metros de altura?

- ¿Y a 5m?

- ¿Cada cuánto tiempo se repite una misma posición?

Seno de un ángulo

El punto P, en la figura, se desplaza sobre la circunferencia centrada en el origen y cuyo radio vale 1.  Al ángulo de giro lo llamamos (.  A la ordenada  del punto P la llamaremos seno de (.  y se representa por:    sen (

Actividad

Completa la siguiente tabla ayudándote de la calculadora:

| ángulo | 0º | 30º | 45º | 60º | 90º | 120º | 135º | 150º | 180º | 225º | 270º | 315º | 360º |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| seno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

La función seno

Actividad

Representa la función sen(. En el eje de abcisas sitúa los valores del ángulo en grados, en intervalos de 30º  desde 0º hasta 360º.

La gráfica que has representado debe de ser semejante a la que tienes a continuación. Ahora en el eje de abcisas aparece la medida del ángulo en radianes.

- Es la gráfica de una función continua  y definida en R.

- Los valores del seno se repiten cada 2( radianes (cada 360º). Este valor se llama periodo de la función

- Esta gráfica se llama sinusoide.

Coseno de un ángulo

Ahora en la figura 3 observaremos la abcisa del punto P. La llamaremos coseno del ángulo (. y se representa por:  cos (

Actividad

Completa la siguiente tabla ayudándote de la calculadora:

| ángulo | 0º | 30º | 45º | 60º | 90º | 120º | 135º | 150º | 180º | 225º | 270º | 315º | 360º |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| coseno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

La función coseno

Actividad

Ahora representa la función cos (, en el eje de abscisas sitúa los valores del ángulo en grados, en intervalos de 30º desde 0 hasta 360º.

La gráfica que has representado debe de ser semejante a la que tienes a continuación. Ahora en el eje de abscisas está la medida del ángulo en radianes.

- También su domino es todo el conjunto R y se trata de una función continua.

- Los valores del coseno también se repiten cada 2( radianes (cada 360º).

- Esta gráfica se llama cosinusoide.

Relaciones entre el seno y el coseno

La relación fundamental de la trigonometría es:

sen2(  +  cos2 (  =   1

Relación que es cierta para cualquier ángulo.

Actividad

Comprueba esta relación completando la siguiente tabla:

| Ángulo | sen ( | sen2 ( | cos ( | cos2 (() | SUMA CUADRADOS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30º |  |  |  |  |  |
| 45º |  |  |  |  |  |
| 60º |  |  |  |  |  |
| 120º |  |  |  |  |  |
| 180º |  |  |  |  |  |
| 270º |  |  |  |  |  |
| -30º |  |  |  |  |  |

Actividad

Demuestra la relación fundamental de la trigonometría ayudándote del Teorema de Pitágoras.

Tangente de un ángulo

Ahora en la figura 4 observaremos el triángulo rectángulo ABC. Al cociente CO/CC  lo llamaremos tangente de (  y se representa por: tan (.  Esta definición sólo es útil para ángulos agudos. En general la tangente de un ángulo cualquiera  se define como:

Actividad

Completa la siguiente tabla ayudándote de la calculadora:

| ángulo | 0º | 30º | 45º | 60º | 90º | 120º | 135º | 150º | 180º | 225º | 270º | 315º | 360º |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| tangente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- ¿Qué ocurre con la tangente de 90º  y con la de 270º?

La función tangente

## Actividad

Ahora representa la función tan (.  Sólo para valores del intervalo ] -(/2 ,  (/2 [.  (Este intervalo en grados sexagesimales  se corresponde de  –90º  hasta 90º).   En el eje de abscisas sitúa los valores del ángulo en radianes.

La gráfica de la función tangente que has obtenido será semejante a la que tienes a continuación:

- Esta función no está definida para cualquier valor de x.  Como has podido ver los ángulos 90º ((/2 rad)  y 270º (3(/2 rad) no tienen tangente.  Tampoco existe la tangente para los ángulos que se obtiene a partir de los anteriores sumándoles  360º.

- El dominio de la función tangente será: D(f) = R ( {( / 2  + k · (  siendo  k( Z(

- Las rectas y = (/2 + k · (, son asíntotas verticales de la función.

- Los valores de la tangente se repiten cada ( radianes (180º).